Станок для обработки копыт и фиксации животного.

Стоимость 70 000 рублей.

Станок для ветеринарной обработки КРС предназначен для:

- обработки рогов и копыт

- фиксации животного в удобных для ветеринара положениях

- масса, кг. – 200

- габаритные размеры:

- длина, мм      -2500

- ширина, мм   -1000

- высота, мм     -1750

Станок соответствует анатомическому строению животного и "охватывает" его со всех сторон. Внутри отсутствуют выступающие части. Животное свободно смотрит вперед и входит в станок без страха и стресса. Держатели конечностей максимально используют подвижные способности животного и "сервируют" копыто в наиболее удобную для специалиста позицию. Станок прост и удобен в эксплуатации, обслуживается одним человеком и является передвижным

Инструкция по эксплуатации:

- Фиксация головы животного

производится при помощи фиксаторов,

расположенных в передней двери поз. 6

Дверь передняя

- Фиксация передних ног производится путем привязывания

веревкой ног к специально оборудованной подставке поз.1 (позиции согласно рисунок 2 – Общий вид).

- Фиксация задних ног производится при помощи задней лебедки поз.2 и веревки, путем привязывания веревки к ноге и последующим ее натяжением.

- Для обеспечения неподвижности животного при осмотре предусматривается боковая лебедка поз.3, которая выполняет 2 функции:

1)Поддерживающая ( животное стоит на 3 ногах).

2) Полное обездвижение (животное не касается земли).

- Для предотвращения попадания фекальных масс на ветеринара,  предусматривается глухая задняя дверь поз.4.

- Для вывода животного имеется передняя дверь (Рисунок 1).

- Порожний станок возможно транспортировать с помощью предусмотренных в передней части станка колес поз.5. Колеса не рассчитаны на эксплуатацию при нахождении животного в станке. В положении для работы с животным колеса должны быть переведены в верхнее положение при помощи эксцентрика.

- Закладка веревок в барабаны должна производиться согласно схеме (рисунок 3)

При вращении лебедки одна ветвь должна нама-

тываться на барабан, а вторая – сматываться– это

позволяет снизить усилие на ручке лебедки.

Рисунок 3 – Схема

Отгрузка производится со склада в г. Ижевск (Удмуртская Республика).

Цена составляет 70 000 рублей.

! Выполнение заявок в кратчайшие сроки;

! Индивидуальный подход к каждому клиенту;

! Доставка товара производится транспортными компаниями в любую точку планеты;

Осуществляем поставки оборудования в страны СНГ удобными для Вас способами.

Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству. Будем рады видеть Вас среди наших клиентов. Звоните, пишите, договоримся!!!

ТЕЛ.      8 (950) 832-93-88

8 (3412) 640-612

E-mail: roskremator@yandex.ru